投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。

二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。

- 投標標的產地(敘明國家或地區)：

- 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

- 標價條件：依招標文件之規定。

- 契約價金受款人名稱：

- 契約價金受款人地址：

| 106年充實基礎教學實習設備 |
| --- |
| 設備名稱 | 主要規格 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 說明 |
| 介面電路教學實驗器 | 1.USB介面電路控制（需具有LED燈控制、七段顯示器掃描控制、鍵盤掃描控制、點矩陣顯示器掃描控制與LCD模組控制相關電路）。2.數位類比轉換介面控制（需具有馬達運動控制電路與數位電壓顯示電路）。3.環境感測介面控制（需具有溫度感測器應用電路）。4.感知介面控制（需具有聲音感知控制電路與穿戴式控制電路）。5.辨識介面控制（需具有二維條碼或QRcode或指紋辨識相關電路及RFID或NFC相關電路）。6.無線傳輸介面控制（需具有紅外線傳輸電路、Bluetooth電路與Wifi電路）。 | 10 |  |  |  |
| 函數波產生器 | ‧ DDS直接數位合成技術, 數位式面板數字按鍵頻率設定 標準波形：正弦波、方波、三角波、雜訊波、任意波 任意波形： 1.取樣率：20 MSa/s 2.重建率：10MHz 3.記憶體長度：4k 點 4.垂直解析度：10位元 頻率範圍： 0.1HZ ~ 12MHz (正弦波、方波) 0.1HZ ~ 1MHz (三角波、鋸齒波) 頻率解析度： 0.1Hz 頻率穩定度：±20 ppm 輸出振幅： 1.範圍：1mVpp ~ 10Vpp (加 50Ω)； 2mVpp ~ 20Vpp (開路) 2. 精確度：± 設定值的2% ±1mVpp 3. 解析度：1 mV 或 3 位數 4. 單位：Vpp, Vrms, dBm 直流偏壓： 1.範圍：±5Vpk ac (dc (加50Ω)； ±10Vpk ac (dc (開路) 2.精確度：設定值的2% ( 5mV 波形輸出保護：短路保護，過載繼電器自動禁用主輸出 SYNC同步輸出： TTL相容 into>1kΩ 正弦波輸出： 諧波失真：–55 dBc DC～200kHz, Ampl＞0.1Vpp –50 dBc 200kHz～1MHz, Ampl＞0.1Vpp –35 dBc 1MHz～5MHz, Ampl＞0.1Vpp –30 dBc 5MHz～25MHz, Ampl＞0.1Vpp 方波輸出： 1.上升/下降時間： ≦ 25ns 在最大輸出(加50Ω) 2.週期範圍：1%~99%≦100KHz；20%~80%≦5MHz；40%~60%≦10MHz；50%≦25MHz (1%解析度) 3.過激信號：( 5% 4.不對稱度：週期的1% ( 1ns 三角波輸出： 1.線性度：( 峰值輸出的0.1% 2.可變對稱性：0% ~ 100% (0.1%解析度) 輸出阻抗：50Ω典型值(固定)；＞300KΩ(開路) 儲存/載入：10組記憶設定 其他功能： 1.電壓與直流偏壓顯示功能 2.波形輸出ON/OFF開關控制 3.全數位化操作設計與旋鈕微調功能 介面：標準USB (Device) 免費軟體：多功能任意波形編輯軟體 顯示: 3.5吋 三色LCD顯示 電源：AC 100V~240V，50~60Hz 附件：電源線×1,操作手冊×1,測試線 × 1 重量：約2.5kg含以下 品管要求: 符合 CE及ISO-9001工廠認證或各國相同標準安全規範 | 21 |  |  |  |
| 電子防潮箱 | 恆溫、微電腦控制，容量250公升(含)以上，左右門大型電子防潮箱。 | 1 |  |  |  |
| 總標價： 新 臺 幣 億 仟萬 佰萬 拾萬 萬 仟 佰 拾 元 整 |
| 註 1：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。 2：契約價金總額經減價而確定，除課程編排、提供研習會場、印製研習手冊、接送相關人員往返事宜、提供相關人員餐飲和住宿及保險費等項目不得調整外，其他各項目按減價比率調整。(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整) |