投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。

二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。

- 投標標的產地(敘明國家或地區)：

- 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

- 標價條件：依招標文件之規定。

- 契約價金受款人名稱：

- 契約價金受款人地址：

| 110年充實基礎教學實習設備 |
| --- |
| 設備名稱 | 主要規格 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 說明 |
| 機車診斷儀 | "多功能機車診斷器 （1）3.2吋（含）以上，彩色屏幕，高解析度。 （2）支援國產SYM、KYMCO、YAMAHA、PGO、SUZUKI、AEON、 HARTFORD、CPI、ADIVA等各大廠牌引擎、ABS、電動 機車故障碼清除讀取、數值分析、歸零重設等功能。 （3）主機支援RS485、K-LINE、CANBUS、OBD等通訊方式。 （4）ARM軟體平台，內建SD卡，新機硬體保固一年。 （5）大型鋁製外箱及儀器保護套。 （6）測試主線×1、電源夾線×1、USB傳輸線。 （7）診斷線：SYM×1、KYMCO×2、YAMAHA×2、PGO×2、SUZUKI ×2、AEON×1、HARTFORD×1、CPI×1、ADIVA×1、OBD×1 （8）使用說明書×1 " | 2 |  |  |  |
| 電銲機 | "電源電壓(V) 110V或220V 額定輸入電流(A) 25 空載電壓(v) 75 輸出電流調節(A) 20-185 額定輸出電壓(V) 28 負載持續率(%) 60 空載損耗(W) 40 效率(%) 85 功率因數 0.93 絕緣等級 HB 外殼防護等級 IP21 重量( kg ) 8.5 外型尺寸 (mm) 371*155*295 " | 2 |  |  |  |
| 鑽床 | "1/2 X 1/2HP 1.主軸 JT-6 2.主軸行程 80 mm 3.變速 4段 4.主軸轉速 550~ 2080 5.主軸至圓盤 443mm 6.主軸至底座 750mm 7.圓盤尺寸 290 mm 8.底座尺寸 440 * 250 9.總高度 1100 mm 10.機台重量 53kg " | 2 |  |  |  |
| 汽油噴射引擎診斷儀器 | "手持式全車系車輛檢診器規格： 1.診斷系統支援歐、美、法、日、韓50（或以上）個車種。 2.診斷系統支援引擎、變速箱、ABS煞車、安全氣囊、空調、儀錶、轉向、車身、門窗控制管理、保養服務歸零、同步晶片鑰匙、CAN BUS等系統的讀、清故障碼，診斷數據分析、作動測試、加裝/改裝編成等功能。 3.使用中文操作介面之多合一整合性內置介面盒，搭載四核心 1GHz，內建64G記憶體，全彩8吋 IPS LCD 5點觸控螢幕及診斷電源重設按鈕，使用Andeoid6.0.1，支援Wi-Fi無線上網，軟體可自行更新。 " | 1 |  |  |  |
| 總標價： 新 臺 幣 億 仟萬 佰萬 拾萬 萬 仟 佰 拾 元 整 |
| 註 1：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。 2：契約價金總額經減價而確定，除課程編排、提供研習會場、印製研習手冊、接送相關人員往返事宜、提供相關人員餐飲和住宿及保險費等項目不得調整外，其他各項目按減價比率調整。。 |

(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)